## Slide 1: SL C750 POLYRAG
İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI, BOYALANABİLİR, KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP (1-10mm)
TEMEL AVANTAJLARI |  | *Orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren, açılmamış ambalajında, temiz bir zeminde, serin, kuru koşullarda +5°C ile +25°C sıcaklık aralığında ve doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde depolanmalıdır. Soğuktan, nemden, buğulaşma ve çiyden koruyun. * Bu süreler +23°C ve %50 bağıl nemde normalde emici olan yüzeyler için belirlenir
Çok yönlülük: elyaf takviyeli, hızlı kuruyan, boyanabilir Özellikle ahşap alt zeminlerde yenileme için Tüm ısıtmalı zeminlerle uyumludur |  | 
AÇIKLAMA SL C750 POLYRAG, sentetik elyaflarla güçlendirilmiş esnek, hızlı, boyanabilir, kendiliğinden yayılan bir şaptır. KULLANIM ALANI Yeni işler ve tadilat işlemleri için uygundur. Tadilat yüzeylerinde 3 mm kalınlıktan itibaren P3 sınıfıdır. Özellikle eski parkelerin tadilatı ve her türlü tadilat işleri için uygundur. Uygulama alanları: Yeni işler Düzgün bir yüze sahip beton Gömülü şap bulunan beton Yerleşik şaplar Kalsiyum sülfat şap Isıtılmış zeminler Asfalt Şaplar Tadilat Eski Karolar Eski Tutkal izleri Eski yarı esnek karolar Eski zemin boyaları Kuru Şaplar Parke ve ahşap paneller CTBX, CTBH, OSB3 İlgili zemin kaplamaları: PVC Halı Kaplama Linoleum Parke, Karo UPEC P3 sınıfının tüm binalarındaki zemin boyaları, genellikle yeni veya yenilenmiş yerden ısıtma olmayan çimento bazlı iç mekanlarda |  | 
Renk | Bej
Bileşim | Çimento
Karıştırma oranı | 25 kg torba başına 6 litre su
Saklama / Raf Ömrü* | 6 Ay
Uygulama sıcaklığı | +5°C - +30°C
Uygulama kalınlığı | 1-10 mm
Sarfiyat | 1.5 kg/mm/m²
Çalışma süresi** | 20 dakika
Yapışma süresi** | 2 saat
Kürleşme süresi / Yüzeye uygulama** | Karo: 4 s PVC 6 s Linoleum, kauçuk, ahşap zemin : 24 s Zemin boyaları 24 s
Basınç Dayanımı | C30
Bükülme Dayanımı | F7
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
UYGULAMALAR

## Slide 2
 |  | KARIŞTIRMA 6 litre oda sıcaklığındaki su ile dolu temiz karıştırma kovasına, Bostik SL C320 ARDASOL torbasını yavaş yavaş ekleyin, bu sırada elektrikli bir matkap ve karıştırma küreği ile topaksız pürüzsüz bir karışım elde edilene kadar sürekli karıştırın. Bu karışım genellikle 2 dakika sonra elde edilir. Daha az karıştırmamalıdır. Karıştırdıktan sonra, akışı optimize etmek için en az 1 dakika olgunlaşma süresi önerilir. Olgunlaşma süresinden sonra 30 saniye boyunca yeniden karıştırılmalıdır. Karışım, normal koşullar altında yaklaşık 20 dakika boyunca kendiliğinden yayılma özelliğini korur. Not: Çok fazla su ilavesi ürünün ayrışmasına neden olabilir. UYGULAMA Uygulama kalınlığı: Tek bir uygulamada 1 mm ila 10 mm derinliğe izin verilir. 10 mm'nin üzerindeki derinlikler için, ürünün harmanlanmış bir şap olarak kullanılması ve harç olarak işlenmesi gerekir. Bostik SL C750 POLYRAG›ın ikinci bir uygulaması gerekiyorsa, bu işlem yaya trafiğine hazır hale geldikten sonra yapılabilir.
HAZIRLIK Alt döşeme: Alt döşemenin bina standartlarına uygun olduğundan emin olun. Alt döşemeler temiz, sağlam, kuru olmalı ve yapışmayı engelleyebilecek toz, gres, boya, sıva, cila, suda yumuşayan yapıştırıcı gibi kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Zeminde eski yapıştırıcı kalıntısı var ise ; yapıştırıcı kalıntılarının sert, sağlam ve suda yumuşamadığından ve tesviye şapı uygulaması için yeterli kohezyon gücüne sahip olduğundan emin olmak için kalan yapıştırıcı kalıntıları kontrol edilmelidir. Sert yapıştırıcı kalıntıları mekanik olarak minimuma indirilmelidir. Zayıf veya su ile yumuşayan yapıştırıcılar temizlenmelidir. Uygulama eski seramik karolar üzerine yapılacaksa; Karolar tabana sıkıca yapışmalı, gerekirse yeniden sabitlenmelidir. Karolar kolayca çıkarılabiliyorsa tamamen çıkartılmalıdır. Uygulanma ve kuruma süresince zemin sıcaklığı +5°C ile +25°C arasında tutulmalıdır. Tamir gerektiren zeminler, çukurlar ve boşluklar şap uygulamasından önce özel tamir ve dolgu harçları ile doldurulmalı ve tesviye edilmelidir. 0,8 mm'den küçük çatlaklar ve derzlere S409 kum ile kumlanması gereken RENO E742 STRUCTURE ile muamele edilmelidir. Mevcut zeminin nem oranı %4 u gecmemelidir. Zemin gerekli nem seviyesine sahip değilse, yüzey nem değerine göre EpoPrim 2K veya yüksek neme dayanıklı membran HYTEC E336'yı uygulanmalıdır. Yerden ısıtmalı sistemler: Yerden ısıtmalı sistemler uygulamadan 48 saat önce kapatılmalıdır. Uygulamadan sonra yerden ısıtmayı kademeli olarak açmadan önce 7 gün beklenmelidir. |  | 
KULLANIM TALİMATLARI
 | YÜZEY | ÖZEL HAZIRLIKLAR VE DOĞRULAMALAR
YENİ | Beton döşeme | Kür ürününün ortadan kaldırılması
 | BAP Sıvı çimento şap | 
 | Kalsiyum sülfat şap | Kalan nem ölçümü
 | Isıtmalı ve/veya soğutmalı zeminler + ERP | Isıtmanın gerçekleştirildiği kontrol edilmelidir.
TADİLAT | Karolar | Su ve soda temizlenmeli ve ardından temiz su ile durulanmalıdır.
 | Asbestsiz yarı esnek levha | 
 | Akrilik tutkal izleri | Kazıyarak mümkün olduğunca çıkarılmalıdır.
 | Asbestsiz bitümlü yapıştırıcı izleri | 0,5 mm'den fazla kalınlıkları temizlenmeli veya tamamını temizlenmelidir.
 | Zemin boyaları | Pürüzlülüğü eski haline getirmek için zımparalanmalı ve ardından karolara aynı temizlik işlemini uygulanmalıdır.
 | Zemin reçinesi | Zımparalanarak ardından zemin boyası ile aynı şekilde uygulama yapılmalıdır.
 | Kirişler üzerindeki parke | Bal mumlarının ve verniklerin eliminasyonu ve ardından aspirasyon ile toz alınmalıdır.
 | Ahşap esaslı paneller | Sivri uçların olmadığı kontrol edilmelidir.
 | Asfalt Şaplar | Çatlaksız olmalıdır.
YÜZEY TÜRÜ |  | ASTARLAR | KULLANIM
Beton çimento şap | Gözenekli ve emici | Grip A310 PROJECT | 150-200 g/m2/kat
 | Normal emici | GRIP A500 MULTI GRIP A310 PROJECT GRIP A936 XPRESS | 200-250 g/m2 150-200g/m2 80-120g/m2
 | Emici olmayan | GRIP A500 MULTI GRIP A936 XPRESS | 200-250 g/m2 80-120g/m2
Kalsiyum sülfat şap |  | GRIP A500 MULTI GRIP A310 PROJECT | 200-250 g/m2 150-200g/m2
Karo |  | GRIP A500 MULTI | 200-250 g/m2
Tutkal izleri |  |  | 
Yamadan kalan kalıntı |  |  | 
Yarı esnek levha |  |  | 
Boya |  | GRIP A936 XPRESS | 80-120 g/m2
Reçine |  | GRIP A936 XPRESS | 
Asfalt Şaplar |  | GRIP A936 XPRESS | 100-120 g/m2

## Slide 3
Mala uygulaması : Karıştırılan malzemeyi hazırlanan alt tabaka üzerine 1 mm ile 10 mm arasında bir kalınlığa kadar dökülür. Pürüzsüz kenarlı paslanmaz çelik mala kullanarak, istenen kalınlık ve pürüzsüzlüğü elde etmek için uygulama süresi içinde yüzey düzeltilmelidir. Gerekli derinliğin elde edilmesine yardımcı olmak için bir pim seviyesi kullanılabilir. Tek tip bir yüzey görünümü vermek, sıkışmış hava ve akış çizgilerini yok etmek için kirpi rulo kullanılmalıdır. Pompa uygulaması: Geniş zemin alanlarının tesviye edilmesinin gerektiği durumlarda, pistonlu veya helezonlu harç pompası ile Bostik SL C750 POLYRAG uygulanmasında fayda vardır. Pompa uygulaması ile 5mm'de saatte 200m²'yi veya 3mm'de saatte 300m²'yi aşan uygulama oranları elde edilebilir. Ürünün hortumun ucundan periyodik akış testleri yapılarak pompalama sırasında dikkatli olunmalıdır. KURUMA SÜRESİ Ürünün kurumasına neden olarak yanlış kürleşme olabileceğinden güçlü güneş ışığından ve hava akımından korunmalıdır. Yaya Trafiği: Bileşik +25°C'de (yaklaşık) 2 saat sonra yaya trafiğini kabul eder. Düşük sıcaklıklarda bu süre uzayacaktır. Yüzeye uygulama: Kürleşme süresi, alt zeminin ne kadar emici olduğuna, ortam ve zemin sıcaklığına ve neme bağlıdır. TEMİZLEME Araç ve ekipmanları kullanımdan hemen sonra ılık sabunlu su ile temizlenebilir |  | 
KULLANIM TALİMATLARI
GÜVENLİK
Daha fazla ayrıntı için https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.
Burada verilen bilgiler ve öneriler yalnızca Bostik araştırmalarına dayanmaktadır ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Ürünün performansı, raf ömrü ve uygulama özellikleri, ürünün uygulanacağı malzeme türü, ürünün depolandığı veya uygulandığı ortam ve uygulama için kullanılan ekipman dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenlerin herhangi birindeki değişiklikler, ürünün performansını etkileyebilir. Ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu, kullanım anındaki koşullar altında test etmek alıcının yükümlülüğündedir. Bostik, ürünün herhangi bir özel uygulama için uygunluğunu garanti etmez. Ürün, satış sırasında ürünle birlikte gelen Bostik Satış Hüküm ve Koşullarına göre satılmaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler, ilgili patentlerin bulunmadığını ima edecek veya herhangi bir patentin kapsadığı herhangi bir buluşu, patent sahibinin yetkisi olmadan uygulamak üzere izin, teşvik veya tavsiye teşkil edecek şekilde yorumlanamaz.
Seramik karo / tekstil yer döşemeleri: | +25°C'de 4 saat
PVC | +25°C'de 6 saat
Ahşap Zemin | +25°C'de 24 saat
Zemin boyası: | +25°C'de 24 saat
Code | UC | PCB | PALLET | GENCOD
153021060 | 25 kg | 1 | 48 | 3549212485610